## Slide 1
加密拷贝：同步与异步
CANN Runtime · Ascend 950 / UB · runtime_enc / iter-014
同步接口
aclrtMemcpy
整条加密链完成后返回
异步接口
aclrtMemcpyAsync
提交返回；流同步等待完成
共同进入 SecureDma：Host worker 负责主机处理与密文搬运
设备流上的控制路径
Runtime 提交 SQE
STARS 按流调度
ValueWait(READY)
AICPU SecureDma
STARS 调度任务，AICPU 执行加解密
H2D：Host 加密，Device 解密
1
Host 侧
业务明文 → Host worker 加密 → 密文缓冲
2
UB 传输
驱动 MemCopySync → URMA → Device 密文缓冲
密文搬运完成后发布 READY
3
Device 侧
ValueWait 放行 → AICPU 解密 → 业务明文
D2H：Device 加密，Host 解密
1
Device 侧
业务明文 → AICPU 加密 → 密文缓冲
2
UB 传输
设备加密完成 → 驱动 / URMA → Host 密文缓冲
3
Host 侧
Host worker 解密 → 业务明文
链路搬运密文；端侧处理明文
完成语义覆盖：加密 + 搬运 + 解密
AES-256-CTR · 小拷贝整帧 / 大拷贝按片流水 · 加密路径启用时
Notes: 图中所有文字、方框、流程箭头均为原生 PowerPoint 元素，可取消组合后编辑。
技术范围：Ascend 950 / UB，runtime_enc 的 iter-014，加密路径启用时。
Runtime HEAD: 9b9efba50；AICPU HEAD: 7fd3986。
同步和异步都路由到 SecureDma；同步等待完整处理结束，异步提交后返回。
密文搬运由 Host worker 通过 Driver::MemCopySync / UB 驱动 URMA 发起。
STARS 调度 ValueWait 和 AICPU SecureDma；AICPU 负责设备侧加解密。
H2D：Host 加密 -> 密文搬运 -> 发布 READY -> AICPU 解密。
D2H：AICPU 加密 -> 完成 -> 密文搬运 -> Host 解密。
Stream 同步通过 HostCompletion 纳入主机解密完成。
算法是 AES-256-CTR，本图未声明 AEAD 或 MAC。
源代码：
/home/zlj/ub/runtime_enc/AscendCCv2-Runtime/src/runtime/core/src/memory/secure_dma/
secure_dma_engine.cc
secure_dma_whole_copy.cc
secure_dma_large_copy.cc
secure_dma_memory.cc
secure_dma_runtime.cc
secure_dma_aes_ctr.cc
/home/zlj/ub/runtime_enc/AscendCCv2-Runtime/src/runtime/core/src/stream/stream.cc
/home/zlj/ub/runtime_enc/AscendCCv2-AICPU/ms_kernels/src/secure_dma/secure_dma_whole_copy_device.inc